# Text boxes

Kosztorys uproszczony

Budowa  drogi gminnej wewnętrznej w  miejscowości Stawiane

Janusz Nowakowski

Łomża, ul. Zdrojowa 31

Data utworzenia: 2013-09-25

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. Roboty przygotowawcze

[CPV: 45113000-2 ]

0,310

1 km

trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1. KNNR 1  0111-0100      [D-01.01.01]

0,135

100 m2

Rozebranie nawierzchni bitumicznej.  rozbiórka

mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość

nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km

2. KNNR 6  0802-0400      [D-01.02.04]

0,030

1 ha

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie

gałęzi

3. KNNR 1  0102-0100      [D-01.02.01]

0,800

1 m3

Regulacja i oczyszczenie  zasuw  wodociagowych.

4. KNNR 6  1305-0100 analogia

0,100

100 m

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejace kable

telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm

5. KNNR 5  0705-0100      [D-01.03.04]

0,450

100 m

Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii

III,średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli -

pierwszy

6. KNR 5-01  0614-0700      [D-01.03.04]

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Roboty ziemne

[CPV: 45236000-0 ]

9,749

100 m2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i poboczy z

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Mechanicznie -

głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec

wibracyjny - samojezdne

7. KNNR 6  0101-0200      [D-02.01.01]

99,150

1 m3

Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania

8. KNNR 6  1301-0300      [D-02.03.01]

0,958

100 m3

Odwóz  nadmiaru gruntu z korytowania Roboty ziemne

wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do

2km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.

I-II; transport samochodami do 5t

9. KNNR 1  0202-0500      [D-02.01.01]

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. Roboty nawierzchniowe

[CPV: 45233000-9 ]

Element nr 3.1. Podbudowa

[CPV: 45233000-9 ]

9,749

100 m2

Warstwy odsączające. Na poszerzeniach; grubość warstwy

10cm po mechanicznym zagęszczeniu

10. KNR 2-31  0104-0300      [D-04.02.01]

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

48,746

100 m2

Warstwy odsączające.  W korycie lub na całej szerokości

drogi; dodatek za każdy dalszy 1cm. grubości warstwy

mechanicznie zagęszczanej do gr.15 cm

11. KNR 2-31  0104-0600      [D-04.02.01]

10,841

100 m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna

grubości 10 cm

12. KNNR 6  0112-0500      [D-04.04.01]

10,320

100 m2

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości

10 cm

13. KNNR 6  0113-0500      [D-04.04.02]

Razem wartość elementu nr 3.1

Element nr 3.2. Nawierzchnia

[CPV: 45233000-9 ]

20,639

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie podbudowy i warstwy wiażącej asfaltem

14. KNNR 6  1005-0700      [D-04.03.01]

9,798

100 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

(warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po

zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,

standard III, samochód samowyładowczy 5-10t

15. KNNR 6  0308-0205      [D-05.03.05]

9,537

100 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4

cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III,

samochód samowyładowczy 5-10 t

16. KNNR 6  0309-0205      [D-05.03,05]

Razem wartość elementu nr 3.2

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. zjazdy i pobocza

[CPV: 45233000-9 ]

6,610

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie.

Warstwa jezdni górna grubości 12cm

17. KNNR 6  0202-0400      [D-05.01.03]

0,130

100 m2

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych.  Grubość płyt

12 cm

18. KNNR 6  0307-0500

0,400

100 m2

Umocnienie skarp płytami

19. KNNR 1  0512-0201

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. oznakowanie pionowe

[CPV: 45233000-9 ]

0,130

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm

20. KNNR 6  0702-0100      [D-07.02.01]

0,160

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do

0.3 m2

21. KNNR 6  0702-0400      [D-07.02.01]

Razem wartość elementu nr 5

- 2 -

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 3 -