Grabowo, 2013-10-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DŚ.341.03.13.

Nazwa zadania: „wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiane na działkach nr: 3/3, 7/6, 34, 35, gmina Grabowo”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. Zm.) Gmina Grabowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Gmina Grabowo

Adres zamawiającego 	Sikorskiego 1

Kod Miejscowość 	18-507 Grabowo

Telefon/Fax:	86 2790021

Nip: 	     291-021-00-43

Regon:	     450669855

adres strony internetowej 	http://grabowo.biuletyn.net

adres poczty elektronicznej 	uggrabowo@interia.pl

Godziny urzędowania:	Poniedziałek-Piątek  7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://grabowo.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Grabowo, pokój nr 14 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiane na działkach nr: 3/3, 7/6, 34, 35, gmina Grabowo, woj. podlaskie zgodnie projektem wykonawczym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót oraz  z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

Parametry techniczne:

Klasa drogi:    D

Kategoria ruchu:   KR1

Prędkość projektowa:  30 km/h

Parametry techniczne drogi:

- szerokość jezdni :  3,5 m plus poszerzenia na łukach

- pobocza:   2 x 1,0 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2%

- spadek poprzeczny poboczy – 6%

- promienie i spadki na łukach wg wyliczeń parametrów łuków.

Projektuje się następujące przekroje konstrukcyjne:

- szerokość jezdni – 3,5 m plus poszerzenia na łukach i skrzyżowaniach

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- przekrój poprzeczny jednostronny

- przechyłki na łukach – zgodnie z zestawieniem łuków

- pobocza szerokości 1,0 m,

- spadek poprzeczny poboczy - 6%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na podłożu gruntowym (w km 0+019,79 – 0+183,62):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- podbudowa górna z kruszywa łamanego gr. 10 cm

- podbudowa dolna z kruszywa naturalnego gr. 10cm

- warstwa odsączająca z piasku 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na podbudowie z bruku (na pozostałym odcinku):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- podbudowa górna z kruszywa łamanego gr. 10 cm

- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego śr. gr. 10cm

Pobocza zaprojektowano o nawierzchni żwirowej gr. 12 cm po uprzednim wyprofilowaniu i uzupełnieniu materiałem miejscowym.

Wzdłuż całego projektowanego do przebudowy odcinka projektuje się remont istniejących zjazdów na posesje, polegający na ulepszeniu istniejącej nawierzchni gruntowej żwirem gr 12 cm. Spadek poprzeczny zjazdów dostosowany do istniejącego zagospodarowania posesji. Lokalizacja zjazdów została ustalona w oparciu o stan istniejący w celu zapewnienia obsługi działek. Lokalizacja zjazdów została określona na planie sytuacyjnym.

Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy zdecydują się wziąć udział w tym postępowaniu, do wizytacji miejsc realizacji robót i ich otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka przejęcia zamówienia oraz uzyskania wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.

Reklamacje będą załatwiane w terminie: max. 14 dni

Minimalny okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45113000-2   Roboty na placu budowy

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

10-12-2013r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej  3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-10-17 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Grabowo

Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

pokój nr 11 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-10-17 o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Grabowo

Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

pokój nr 13 - sala narad

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje się

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 202077 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013.

_Wójt Gminy Grabowo

Inż. Józef Wiszowaty